Настройка роутера ASUS RT-G32

Подключите устройство к компьютеру проводом, поставляющимся в комплекте. Откройте "Internet Explorer" и наберите в строке адреса "192.168.1.1". Подключение по беспроводной связи к устройству или попытка открытия настроек через любой другой Интернет-браузер не всегда могут быть успешными.

Укажите:

Login: admin;

Password: admin.

Загрузится стартовое окно конфигурации роутера.

Перейдите в меню "WAN" - "Интернет соединение".

1 - Тип WAN подключения - PPTP

2 - Получить IP адрес WAN автоматически – Yes

3 - Имя пользователя – логин с памятки абонента

4 - Пароль – пароль с памятки абонента.

5 - Сервер Heart-Beat или PPTP/L2TP (VPN) – 172.31.0.1

Сохраните и примените настройки нажатием кнопки - Применить

Настройка Wi-Fi c шифрованием данных в роутере ASUS RT-G32

Перейдите в меню "Беспроводные сети" - "Общие".

1 - SSID – Произвольное название вашей сети, которое вы вписываете. В дальнейшем сеть будет отображаться именно с этим значением.

2 - Метод проверки подлинности – Выберите WPA-Personal

3 - Шифрование данных - TKIP

4 - Предварительный ключ WPA - Введите свой ключ (пароль) для авторизации в вашей сети. (не менее 8 символов)

Сохраните и примените настройки нажатием кнопки - Применить