Настройка роутера TP-LINK TL-MR3220

Подключите устройство к компьютеру проводом, поставляющимся в комплекте. Откройте "Internet Explorer" и наберите в строке адреса "192.168.1.1". Подключение по беспроводной связи к устройству или попытка открытия настроек через любой другой Интернет-браузер не всегда могут быть успешными.

Укажите:

Login: admin;

Password: admin;

Загрузится стартовое окно конфигурации роутера. На вкладке "Network", выбираете вкладку "Internet Access" и выберите пункт "WAN Only - Only use WAN as the access to the Internet".

Перейдите во вкладку "Network" далее выберите пункт "WAN" и установите настройки как на изображении ниже:

1 - WAN Connection Type - PPTP/Russia PPTP

2 - User Name - введите имя пользователя с памятки абонента

3 - Password - введите пароль с памятки абонента

4 – Выберите – Dynamic IP

5 - Server UP Address/Name - Имя VPN сервера (172.31.0.1)

6 - Connection Mode - Connect Automaticaly

Сохраните и примените настройки нажатием кнопки "Save".

Далее заполните настройки Wi-Fi, для этого перейдите во вкладку "Wireless" и откройте пункт "Wireless Setting". После чего установите настройки как на изображении ниже:

После этого откройте во вкладке"Wireless" пункт "Wireless Securiti" и задайте настройки как на изображении (Внимание, в поле PSK Password вводится пароль для подключения к Wi-Fi, он может быть любым, но не менее 8 символов)